JES2

Généralités

En savoir plus [ JES2 - Manuel sur Jes2 
                               JES3 - Manuel sur Jes3]

JES2 (Job Entry Sub-system) travaille dans un espace-adresse en communication avec les autres espace-adresses.

Ses quatre fonctions essentielles sont :

- Prendre en compte les travaux locaux ou à distance à l'aide de lecteurs ("Readers") ;

- Analyser les informations de contrôle JCL (Job Control Language) accompagnant les travaux et mettre ces derniers en file d'attente ;

- Superviser les exécutions des travaux, assurer la mobilisation des ressources nécessaires à chaque étape, les rendre en fin d'étape ("Initiators") ;

- Restituer les fichiers d'impression produits (dont le compte-rendu d'exécution) dans un fichier SPOOL pour impression ultérieure ("Writers").

Lancement et arrêt de JES2

LANCEMENT

Il existe 3 façons de réaliser le démarrage de JES2 :

- En utilisant le Master JCL (servant à démarrer le Master Scheduler) : pas de modification dynamique des options de lancement ;

- En utilisant le membre COMMNDxx : toutes les options sont possibles ;

- A la console MVS, par une commande START JES2 : toutes les options sont également possibles.

C'est en réponse au message $HASP426 SPECIFY JES2 OPTIONS que les options peuvent être spécifiées.

OPTIONS de démarrage

| COLD | WARM |
| --- | --- |

- WARM : Réutilisation du spool (Option par défaut)

- COLD : Le spool est effacé ; JES2 demande une confirmation ; Pas de reformatage.

| REQ | NOREQ |
| --- | --- |

- NOREQ : La commande '$S' ne sera pas nécessaire après le message $HASP099 ALL AVAILABLE FONCTION COMPLETE

- REQ : La commande '$S' sera nécessaire après le
message $HASP099

| NOFMT | FORMAT |
| --- | --- |

- FORMAT : Formatage de l'ensemble des fichiers SPOOL.

| NONE (U) | Prise en compte des options par défaut. |
| --- | --- |

| HASPPARM=ddname | HASPPARM |
| --- | --- |

- HASPPARM=ddname : ddname de la bibliothèque contenant les paramètres d'initialisation de JES.

- HASPPARM : c'est la JES2PARM

ARRET

La commande '$P' évite le démarrage par JES2 de nouvelles activités.

Le message $HASP00 SYSTEM DRAINING apparaît.

La commande '$P JES2' arrête toutes les activités de JES2 et supprime l'espace adresse lorsque toutes les activités de JES2 auront été stoppées.

- Si le SYSTEM est NOT DRAINING, c'est qu'il existe encore des tâches actives : les tuer (si possible) ou patienter.

- Si la réponse est 'JES2 NOT DORMANT SYSTEM DRAINING' (tâches encore présentes ou lignes ou printers actifs), on peut utiliser la commande '$P JES2, ABEND’.  Un REPLY est envoyé à la console, il faut répondre END.  JES2 s'arrête en 'CATASTROPHIC ERROR' mais pas de panique, il redémarre fort bien sans avoir à spécifier le mode FORCE.  Il n'y a aucun dégât, pas de perte du spool. (rajout de theano@noos.fr - 04/2003).

$P JES2,FORCE : Cette commande entraîne la perte du SPOOL et un FORMAT. A EVITER !.

La JES2Parm

La JES2PARM est appelée lors du démarrage de JES2 par l'option :

- HASPPARM=ddname : ddname de la bibliothèque contenant les paramètres d'initialisation de JES.

- HASPPARM (par défaut)

On y trouve en autre :

- Les initiators et leurs définitions (classe) ;

- La taille de la mémoire virtuelle au niveau des JOB-CLASS (exemple : CLASS A = 700 ko / CLASS P = 2Mo)

- Le temps d'attente par défaut d'un job ;

- Les informations concernant le SPOOL (les volumes...) ;

- Les remotes ;

- Etc...

Les commandes JES2

Identification des commandes :

Les commandes JES2, émises à la console MVS, sont toutes préfixées par un 'Command Code', en général le caractère "$", défini dans les paramètres d'installation de JES2.

Commandes à l'IPL :

- COMMNDxx :

Des commandes JES2 peuvent être incluses dans le membre COMMNDxx et exécutées.

- JES2PARM :

Membre d'initialisation de JES2, à la fin des paramètres d'initialisation, des commandes JES2 peuvent être présentes. Elles sont exécutées dès que JES2 est initialisé.

Commandes "IN STREAM" :

Elles apparaissent dans le flot d'entrée des ordres de contrôle (JCL) et doivent être codées : /*$ commande

Format des commandes JES2 :

$D A;DU;DN,ALL

Le caractère "blanc" est optionnel ; nombre maxi d'opérandes 20.

Entée de commandes MVS® via JES2 :

$VS,'commande'['commande']

Exemple :

$VS,'V (234, 235, 236), OFFLINE’,'D A,L'

Traitement des commandes automatiques :

Possibilité d'émettre des commandes JES2 ou MVS (via $VS) de manière automatique :

- à intervalles fixes (toutes les n secondes) :
$TAP,I=ssss,'commande'[;commande]'

  - où P est un numéro d'identification de la commande automatique

  - ssss représente un nombre de secondes

- à heure fixe 
$TAP,T=hh.mm,'commande[;commande]'

Visualisation des commandes automatiques :

- $TA,ALL

Suppression de commandes automatiques :

- $CA,ALL : "Cancel" de toutes les commandes automatiques ;

- $CA,p : "Cancel" de la commande automatique identifiée par p.

Les commandes automatiques sont gérées par un composant particulier de JES2 : ACP (Automatic Command Processing). ce composant est démarré au lancement de JES2 : $SA et peut-être stoppé par la commande $ZA.

- $TA0009,T=08.00,I=1200,'$VS,''D A,LL'''

La commande automatique n°9 permet à partir de 8 heures, de passer toutes les 20 minutes la commande MVS : D A, L

Les processors

INPUT PROCESSOR

- Lecture du flot d'entrée ;

- Stockage sur fichier SPOOL.

CONVERSION PROCESSOR

- Prise du JCL stock ;

- Inclusion des procédures éventuelles ;

- Création du texte intermédiaire ;

- Stockage de ce texte sur fichier SPOOL ;

- détection des erreurs de syntaxe ;

- Emission des messages d'anomalies ;

- Mise en file d'attente de sorti du travail ;

- Affectation d'un JOB-ID ;

- Mise en file d'attente, avec priorité.

La conversion processor est dans l'incapacité de traiter les vraisemblances (pas de vérification de l'existence des fichiers ; ...).

EXECUTION PROCESSOR

- Sélection des travaux en fonction des priorités et de la classe ;

- Recherche d'un initiateur disponible ;

- Construction des blocs de contrôle SWA ;

- Allocation des unités et des fichiers ;

- Mise à disposition de la méthode d'accès fichier-spool ;

- En fin de travail, mise en file d'attente de traitement de sortie.

OUTPUT PROCESSOR

En fonction de paramètres définis :

- Classe de sortie ;

- Spécification de montage ;

- Priorité,

Il diminue les opérations de montages (création de file d'attente en fonction des critères de montage)

La mise en file d'attente est liée à ces caractéristiques :

- FORM : type du papier

- CLASS et PRIORITY : paramètres Software

- UCS : chaîne de caractères ;

- FLASH : fond de page ;

- MODIFY : présentation avec caractères graphique pour cadre ;

- FCB : Form Control Block (bande pilote papier)

- CHARS.

PRINT / PUNCH PROCESSOR

Traitement des files d'attente dont les caractéristiques correspondent à l'unité :

- Par des "writers" standards ;

- Par des "writers" externes pour écrire sur d'autres supports.

PURGE PROCESSOR

- Libération de l'espace SPOOL concernant le job ;

- message à l'opérateur.

Les lecteurs - Readers

Le nombre de lecteurs est déterminé à l'installation.

Chaque lecteur possède :

- Une job-class ;

- Une classe de SYSOUT

Les commandes :

| Visualisation | $DU | ,RDRS |
| --- | --- | --- |
|  | $DU | ,RDRn[,RDRm] |
| Modification | $T | ,RDRn[,C=jobclass][,Q=outputclass] |
| Démarrage | $S | ,RDRn[,RDRm] |
| Arrêt | $Z | ,RDRn |
| Fermeture | $P | ,RDRn[,RDRn] état DRAINED |
| Effacement du job en cours | $C | ,RDRn |

Les initiateurs

Un initiateur est programme ayant pour rôle de :

- Recevoir les travaux à exécuter ;

- Préparer les jobs avant exécution ;

- Sélectionner les jobs pour exécution ;

- Faire en sorte que les unités E/S leur soient allouées ;

- Faire charger les programmes et les placer sous le contrôle du gestionnaire des tâches ;

- Contrôler les jobs en cours et en fin d'exécution

Les initiateurs sont initialisés par JES (par rapport à la JES2PARM), ou par  l'opérateur.

Leur nombre déterminé à l'initialisation de JES2.

Chaque initiateur traite n "job-class" (36 au maximum ; de A à Z et de 1 à 9). Les classes sont définies à l'installation du sous-système (JES2PARM) ou modifiées par l'opérateur.

Un travail (JOB) est qualifié par son appartenance à une classe et par sa priorité soit implicitement, soit explicitement (paramètre CLASS).

Si un INIT n'a rien à faire, il prend le statut INACTIVE.

Si un INIT a 2 classes, il terminera la première classe puis passera à la seconde (exemple : INIT5  AB)

Les commandes :

| Visualisation | $DI | ou $DIn[-m] |
| --- | --- | --- |
| Modification | $TIn | [-m],job-class |
| Démarrage | $SIn | [-m] |
| Arrêt | $ZIn | [-m] |
| Fermeture | $PIn | [-m] |

Comment connaître le time affecté à un INIT pour éviter les abends S332 : $D JOBCLASS (class de l'init).

Les writers

Un writer est un programme qui contrôle une unité physique d'impression ou de perforation.

Writer PRT / PUN

Leur nombre est défini à l'initialisation de JES2 avec les caractéristiques suivantes pour une imprimante :

- Nombre d'interligne ;

- Image chaîne ;

- Contrôle papier ;

- Classe de sortie ;

- Mode auto ou contrôlé.

Commandes :

| Visualisation | $DU | ,PRTS ou |
| --- | --- | --- |
|  | $DU | ,PRTN |
| Modification des job-class | $T | PRTn[,C=id][,T=id][F=form] où C=FCB et T=UCS |
|  | $T | PRTn,Q=output-classes |
|  | $T | PRTn[,P=Y/N][K=1/2/3/R][,S=Y/N][SEPDS=Y/N où : P=Pause après impression du Dataset K=nb d'interlignes S=séparation entre chaque Sysout SEPDS=Séparation en chaque sysout du job |
| Démarrage | $S | PRTn |
| Fermeture (pause) | $P | PRTn (arrêt après la tâche en cours) |
| Arrêt | $Z | PRTn |
| Interruption | $I | PRTn (lors de la reprise, redémarrage à la page précédente). |
| Re-impression | $N | PRTn (création d'une entrée supplémentaire pour la même Sysout) |
| Retour arrière | $B | PRTn,n / D / C où : n=retour de n pages D=retour au début C=retour au checkpoint le plus récent de l'impression |
| Avance | $F | PRTn,n / D / n,C où : n=avance de n pages D=avance jusqu'à la Sysout suivante C=avance de n pages à partir du checkpoint le plus récent de l'impression. |
| Cancel | $C | PRTn |
| Re-démarrage | $E | PRTn interrompt l'impression, et renvoi le travail en file d'attente. L'imprimante prend le Status DRAINED. |

Gestion des jobs

Suppression de travaux

La commande MVS pour la suppression des travaux est la suivante :

- C jobname [,DUMP]

Cette commande ne concerne que les travaux en exécution.

La commande JES2 pour la suppression des travaux est la suivante :

| $C | Jn[-m] [,Jn[-m]] [,Dump¦Purge] |
| --- | --- |
| $C | Sn[-m] [,Sn[ -m]] [,Dump¦Purge] |
| $C | Tn[-m] [,Tn[-m]] [,Dump¦Purge] |
| $C | 'Jobname' |

Cette commande permet d'arrêter immédiatement l'exécution avec ou sans production de "DUMP" (CANCEL MVS) ou la suppression des files d'attente de sélection.

Remarques :

- L'option PURGE permet de terminer un JOB en phase de sortie (OUTPUT) ;

- STC et TSU ne peuvent être "canceled" qu'aprés leur complète exécution ;

- Les travaux ayant l'attribut "noncancelable' ne peuvent être "canceled".

Exemples :

- $C J00007

- $C 'MONJOB01',D

- $C J00007,P

$D - Visualisation des travaux

Informations des travaux : $D

Cette commande nous donne :

| Numéro | du travail interrogé |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Status |  |
| Classe |  |
| Priorité |  |
| Le pourcentage d'utilisation du SPOOL |

| $D | Jn[-m] [,Jn[-m] [,SPOOL] |
| --- | --- |
| $D | Sn[-m] [,Jn[-m] [, SPOOL] |
| $D | Tn[-m] [,Jn[-m] [, SPOOL] |
| $D | 'jobname' [, SPOOL] |

$DA - Visualisation des travaux

Informations de l'activité des travaux : $DA

| Numéro | des Travaux batch actifs des Tâches système actives des Travaux TSU actifs |
| --- | --- |
| Nom |  |
| Status |  |
| Classe |  |
| Priorité |  |

| $DA | [,JOB] [,STC] [,TSU] [,XEQ] [,DEV] [,V=volser] |
| --- | --- |

Si les paramètres JOB, STC, TSU ne sont spécifiés, JOB est le défaut.

XEQ : Informations sur les travaux en exécution ; 
DEV : Informations sur les travaux utilisant des "unit-record" (Lecteur, Offload device, Printer ...).

Exemple :

$D A,JOB,XEQ : Informations sur les JOBs batch en exécution

$DF - Visualisation des travaux

Informations des travaux en file d'attente de sortie : $DF

| Route code | du JOE (Job Output Element) |
| --- | --- |
| Form |  |
| Chaîne(UCS) |  |
| Flash |  |
| etc ... |

| $DF | ,J={Jn[-n]¦Sn[-n]¦Tn[-n]},D={H¦A} |
| --- | --- |

Exemple :

$DF,R=R1-R10 : Information sur les éléments de sortie des JOBs ayant un statut "release" (D= non spécifié) dont les sorties sont destinées aux stations éloignées R1 à R10.

$DM - Visualisation des travaux

Informations à écrire dans la "JES2 JOB LOG" du job :

$DM

exemple :

$DM J1052,'impossible de trouver la cassette demandée' 
$DM {Jn|Sn|Tn|'jobname'}{,'message'}

$DQ - Visualisation des travaux

Informations des travaux en file d'attente : $DQ

Mêmes types d'interrogations que $DN

| $DQ | ,Q-XEQ{class¦STC¦TSU¦*} |
| --- | --- |
| $DQ | ,Q=OUT |
| $DQ | ,Q=PPU |
| etc ... |

Exemple :

$DQ,Q=XEQA2 Nombre des Travaux en attente d'exécution appartenant aux classes A et 2.

Contrôle des JOBS

VISUALISATION DES TRAVAUX

Informations des unités gérées par JES2 : $DU

| $DU | ,[ALL¦LINES¦OFFS¦PRT¦PUNS¦RMTS¦RDRS¦etc...] |
| --- | --- |

Ré-execution des travaux

Cette commande arrête et redemarre l'exécution d'un JOB :

| $E | {Jn[-m]¦'jobname'} |
| --- | --- |

Jn-m : du job n°xxxxxx au n°xxxxx (J10000 - J11000)

Jobname : nom du job (MONJOB01)

| Maintien et libération | H=Hold |  | A=Active |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| .d'une file d'attente | $H | A,ALL | $A | A,ALL |
|  | $H | Q,C=class[class] | $A | Q,C=class[class] |
|  | $H | Q,ALL | $A | Q,ALL |
|  | où : Q correspond à ce qui est en attente d'une imprimante A correspond aux entrées actives |
| .de Jobs / STC / TSU | $H | Jn[-m] | $A | Jn[-m] |
|  | $H | Sn[-m] | $A | Sn[-m] |
|  | $H | Tn[-m] | $A | Tn[-m] |
|  | $H | 'jobname' | $A | 'jobname' |

La commande $A libère les Jobs retenus par :

- une commande $H (exemple : $H A, ALL OU $H Q, C=AF) ;

- une $T RDRN, H ;

- paramètre TYPRUN=HOLD dans l'ordre JOB ;

- une commande JECL (Job Extented Control Language - Jes2 commande) /* SETUP

Les SYSOUTS

| $O | Jn[-m][,Q=c1][,CANCEL][,A=nn][,H=nn] |
| --- | --- |
| $O | Sn[-m][,Q=c1][,CANCEL][,A=nn][,H=nn] |
| $O | Tn[-m][,Q=c1][,CANCEL][,A=nn][,H=nn] |
| $O | 'jobname'[,Q=c1][,CANCEL][,A=nn][,H=nn] |
| $O | Q{,Q=c1¦,ALL}[,CANCEL][,A=nn][,H=nn] |

- A= nb de jours ;

- H= nb d'heures ;

- Q= class ;

- Jn= n° du job ;

- Sn= n° de la Stc ;

- Tn= n° de la TSU

Les SYSOUTs sont soit :

- produites dans des classes dites "HELD", les SYSOUTs ne sont pas imprimées ;

- dans des classes candidates à l'impression.

La commande $O permet :

- de rendre candidates des SYSOUTs "HELD" avec modification de la classe de SYSOUT ;

- de terminer une impression (CANCEL) ;

- d'intervenir dans la gestion des SYSOUTs retenues (HELD).

Exemples :

$O 'MONJOB',Q=AB2,R=R3

Les JOE (Job Output Element) du travail 'MONJOB' dont les classes sont A,B et 2 sont libérées vers le RMT3.

$O Q,Q=AB2,CANCEL,A=5,H=12

Les JOE retenues (HELD) appartenant aux classes A,B et 2 et qui sont présents dans le SPOOL depuis plus de 5 jours 12 heures sont supprimées (Canceled).

| Modification des classes de job et de priorité | $T | Jn[-m],C=c1,P={p¦+p¦-p} où : Jn-m=Du job n°n au job n°m (exemple J1200-J1300) C=Class d'éxecution P= priorité (on augmente ou on baisse : P=+2 par exemple) |
| --- | --- | --- |
|  | $T | 'jobname',C=c1,P={p¦+p¦-p} où : 'jobname'=nom du job |

$R - Routage des sorties de travaux

Cette commande permet de transférer des SYSOUTs d'un lieu d'édition prévu vers un autre, en fonction de critères spécifiques.

Ces transferts ne concernent pas les JOBs en entrée, les éléments prêts à être purgés ni les "SYSOUTs RECEIVE".

| $R | {ALL¦PRT¦PUN} [,Q=c1[c2] ... ] {,J={Jn¦Sn...} ,R={Nnnnn¦LOCAL¦...},D={Nnnnn¦LOCAL¦ ...} |
| --- | --- |

Exemple:

$R ALL,R=R6,D=N3R1,Q=A

Envoi de toutes les SYSOUTs de classe A prévues à destination de RMT6 vers l'unité N3R1.

Gestion du RJE (Remote Job Entry)

Cela permet de soumettre des travaux et récupérer les résultats comme en local.

Il faut  :

- définir le Remote terminal - Remote workstation

- une liaisons SDLC (SNA) : les liens physiques sont gérés par VTAM, JES2 ne connait que les liens logiques.

- Eléments RJE :

  - lignes de transmission LINE (LNE)

  - terminal REMOTE (RMT)

  - unités de travail PRT - PUN - RDR

Dans une station REMOTE, il peut y avoir plusieurs printers possibles.

Les commandes de ligne :

| $S | LNEn |
| --- | --- |
| $T | LNEn |
| $E | LNEn |
| $P | LNEn |

Les commandes des REMOTES

| $S | RMTnn |  |
| --- | --- | --- |
| $T | RMTnn, ... |  |
| $P | RMTnn |  |
| $S | Rn. RDm | Démarrer le "reader m du terminal n |
| $P | Rn. PRm | Arrêt du "printer' m du terminal n |

Gestion du SPOOL

Visualisation du SPOOL

| $D SPOOL | ,{{ALL¦V=volser},JOBS=nnnn} |
| --- | --- |

Exemple : $D SPL,V=VOL001,JOBS=34

Informations du statut de tous les JOBs contenus dans VOL001, qui utilise 34% ou plus du SPOOL.

Ajout de fichier SPOOL

Cet ajout est possible sous certaines conditions exceptionnelles :

- Nombre maxi de volumes SPOOL ;

- Défini dans les paramètres de démarrage de JES2 (SPOOLDEF) dans la JES2PARM ;

- Sous la responsabilité des équipes de gestion du système MVS.

| $S SPOOL | ,V=volser, ... |
| --- | --- |

Le Priority Aging

JES2 peut élever la priorité d'un travail en fonction du temps passé dans le système.

Définition d'un incrément et de limites (supérieure et inférieure) par paramètre.

Voir le paramètre PRTY du JCL.

Le Multi-Access Spool - MAS

Le but du MAS est le partage des fichiers SPOOL entre plusieurs MVS qui ont chacun leur propre JES2.

Chaque JES2 est indépendant.

La communication se fait par les volumes SPOOL et CHECKPOINT.

Les fichiers SPOOL doivent avoir la même description dans tous les JES2.

Les fichiers CHECKPOINT contiennent :

- L'état des travaux dans chaque JES2,

- La description et l'état des éléments du complexe.

Le démarrage :

- Un seul COLDSTART,

- Existence de paramètres de synchronisation,

- Le mode indépendant est possible.

Affinité :

- Possibilité pour un travail d'être traité sur un ou plusieurs JES2 les STC et TSU sont traités sur le MVS où ils sont entrés.

Les commandes :

affichage :

| $L | SYS | Identification et état du système à partir duquel la commande est émise. |
| --- | --- | --- |

Modification :

| $T | SYS,IND={Y/N] | Mode indépendant |
| --- | --- | --- |

Mise en "hold" :

| $HA | ,sys-id | Les files d'attente du "sys-id" sont mises HOLD |
| --- | --- | --- |

Spool Offload Functions

Lorsque le spool est prêt de la saturation, il est possible, si l'on ne veut pas effacer ce qu'il y a dessus, de le basculer sur fichier séquentiels (maximum 8).

Fonction "TRANSMIT" :

Transfert des informations "JOB" et /ou "SYSOUT" des fichiers SPOOL vers un fichier séquentiel (sur disque, bandes, cassettes) pré-alloués-catalogués, ou déclarés de manière dynamique.

Fonction "RECEIVE" :

Transfert inverse des informations "JOB" et /ou "SYSOUT" d'un fichier séquentiel vers les fichiers SPOOL de JES2.

OFFLOAD DEVICE

- Mise en oeuvre du type de transfert (Transmit ou Receive) ;

- Modifications des caractéristiques des fichiers séquentiels ;

- Visualisation.

Commandes :

| $S | OFFLAODn | ,TYPE=TRANSMITlRECEIVE |
| --- | --- | --- |
|  |  | où n identifie le numéro de fichier séquentiel |
| $P | OFFLOADn | [,OFFLOADm] |
| $Z | OFFLOADn | [,OFFLOADm] |
| $T | OFFLOADn | Modification pour le fichier séquentiel numéro n des attributs suivants : |
|  |  | DSN |
|  |  | Label |
|  |  | Unité |
|  |  | Période de rétention |
|  |  | Etc... |
| $DU | OFFLOADn | lOFFS |

OFFLOAD "TRANSMIT"

Définir ou modifier les opérations, les critères de sélection des entités "JOB" ou "SYSOUT" qui seront écrites dans un fichier séquentiel.

Définir les actions au niveau SPOOL sur les entités sélectées.

Commandes :

| $S | OFFn.JT | [,OFFm.JT][,liste-de-critères-JOB] |
| --- | --- | --- |
| $S | OFFn.ST | [,OFFm.ST][,liste-de-critères-SYSOUT] |

où :

- n : identifie le fichier séquentiel cible ;

- JT : JOB TRANSMIT ;

- ST : SYSOUT TRANSMIT

| $P | OFFn.JT | [,OFFm.ST][,liste-de-critères-JOB] |
| --- | --- | --- |

| $T | OFFn.JT | [,liste-de-critères-JOB] |
| --- | --- | --- |

- Modification des caractéristiques de sélection des JOBs ;

- Modification des critères de conservation dans le SPOOL.

Exemple :

$T OFF1.JT,DISP=KEEP,CL=A

- Selection des JOBs de CLASS A,

- Écriture sur le fichier séquentiel n°1

- Après l'opération Offload conservation de ces JOBs dans
le SPOOL.

| $T | OFFn.ST | [,liste-de-critères-SYSOUT] |
| --- | --- | --- |

- Modificication des caractéristiques de sélection des SYSOUTs ;

- Modification des critères de conservation dans le SPOOL.

Exemple :

$T OFF2.ST,DS=HELD,RANGE=J1000-J1010

- Selection des SYSOUTs "HELD" de J1000 à J1010 ;

- Écriture sur le fichier séquentiel n°2 ;

- Après l'opération Offload conservation des SYSOUTs en l'état dans le fichier SPOOL.

Les principaux critères "JOB" :

| WS=(criteria) | Il est possible de définir jusqu'à 17 critères. Le caractère "/" peut précéder ou suivre un critère : Lorsque les critères sont placés avant le "/" les critères doivent correspondre à ceux du fichier SPOOL Lorsque les critères sont placés après le "/"' la sélection se réalise par la présence d'un des critères (c'est un OU) Le caractère devant un critère provoque son rejet de la liste. |
| --- | --- |
| CLass=c1[, ... c15] | Spécification jusqu'à 15 classes |
| DISP={KEEP/HOLD/DELETE} | Après l'offload, les objets selectionnés sont : |
|  | Conservés dans l'état |
|  | "HOLDés" |
|  | Supprimés |
| Hold=Yes/No | YES seuls les objets "HOLD" sont selectionnés NO seuls les objets "NOHOLD" sont selectionnés |
| JOBname=jobname |  |
| RANGE=Jnnnn[-mmmm] |  |
| Volume=(v1[,v2]) | Spécification des 5éme et 6éme carctères des VOLSER contenant les fichiers SPOOL. |

Les principaux critères "SYSOUT"

| WS=(criteria) | Il est possible de définir jusqu'à 17 critères |
| --- | --- |
| DISP= |  |
| DS= |  |
| FCB= |  |
| FLash= |  |
| Forms= |  |
| UCS= |  |
| Writer= |  |
| PLIM=m-[*/n] |  |
| LIMit=m-[*/n] |  |
| Routecde=LOCAL/Nnnnn/Rnnnn/ ...] |  |

OFFLOAD "RECEIVE"

Définir ou modifier les opérations, les critères de sélection des entités "JOB" ou 'SYSOUT" qui seront lus à partir d'un fichier séquentiel.

Définir les actions au niveau SPOOL sur les entités sélectées et écrites.

Commandes :

| $S | OFFn.JR | [,OFFm.JR][,liste-de-critères-JOB] |
| --- | --- | --- |
| $S | OFFn.SR | [,OFFm.SR][,liste-de-critères-SYSOUT] |

où :

- n : identifie le fichier séquentiel lu ;

- JR : JOB RECEIVE ;

- SR : SYSOUT RECEIVE

| $P | OFFn.JR | [,OFFm.JR][,liste-de-critères-JOB] |
| --- | --- | --- |
| $P | OFFn.SR | [,OFFm.SR][,liste-de-critères-SYSOUT] |

| $T | OFFn.JR | [,liste-de-critères-JOB] Modification des caractéristiques de sélection des JOBs Modification des attributs dans le SPOOL après chargement |
| --- | --- | --- |

Exemple :

$TOFF1.JR,CL=A,MOD=(CL=F,HOLD=YES)

- Selection des JOBs de classe A,

- Lecture à partir du fichier séquentiel n°1

- Après l'opération Offload, les JOBs se retrouvent dans le SPOOL,
appartiennent à la classe F, et sont en disposition HOLD.

Les principaux critères "JOB RECEIVE"

| WS=(criteria) | Il est possible de définir jusqu'à 17 critères Le caractère "-" devant un critère provoque son rejet de la liste. Le caractère n'est "/" pas utilisé. |
| --- | --- |
| CLass=c1[,..c15] | Spécification jusqu'à 15 classes. |
| Hold=Yes/No | YES seuls les objets "HOLD" sont selectionnés |
|  | NO seuls les objets "NOHOLD" sont selectionnés |
| JOBname=jobname |  |
| RANGE-Jnnnn[-mmmm] |  |
| MOD=(modification-liste) | Spécification d'une liste de modification |
|  | CLass=c1 |
|  | Hold=Yes/No |
|  | Etc |

Gestion du RJE (Remote Job Entry)

Cela permet de soumettre des travaux et récupérer les résultats comme en local.

Il faut :

- définir le Remote terminal - Remote workstation

- une liaison SDLC (SNA) : les liens physiques sont gérés par VTAM, JES2 ne connait que les liens logiques.

- Eléments RJE :

  - lignes de transmission LINE (LNE)

  - terminal REMOTE (RMT)

  - unités de travail PRT - PUN - RDR

Dans une station REMOTE, il peut y avoir plusieurs printers possibles.

Les commandes de ligne :

| $S | LNEn |
| --- | --- |
| $T | LNEn |
| $E | LNEn |
| $P | LNEn |

Les commandes des REMOTES

| $S | RMTnn |  |
| --- | --- | --- |
| $T | RMTnn, ... |  |
| $P | RMTnn |  |
| $S | Rn. RDm | Démarrer le "reader m du terminal n |
| $P | Rn. PRm | Arrêt du "printer' m du terminal n |

Gestion du SPOOL

Visualisation du SPOOL

| $D SPOOL | ,{{ALL¦V=volser},JOBS=nnnn} |
| --- | --- |

Exemple : $D SPL,V=VOL001,JOBS=34

Informations du statut de tous les JOBs contenus dans VOL001, qui utilise 34% ou plus du SPOOL.

Ajout de fichier SPOOL

Cet ajout est possible sous certaines conditions exceptionnelles :

- Nombre maxi de volumes SPOOL ;

- Défini dans les paramètres de démarrage de JES2 (SPOOLDEF) dans la JES2PARM ;

- Sous la responsabilité des équipes de gestion du système MVS.

| $S SPOOL | ,V=volser, ... |
| --- | --- |

Le Priority Aging

JES2 peut élever la priorité d'un travail en fonction du temps passé dans le système.

Définition d'un incrément et de limites (supérieure et inférieure) par paramètre.

Voir le paramètre PRTY du JCL.

Le Multi-Access Spool - MAS

Le but du MAS est le partage des fichiers SPOOL entre plusieurs MVS qui ont chacun leur propre JES2.

Chaque JES2 est indépendant.

La communication se fait par les volumes SPOOL et CHECKPOINT.

Les fichiers SPOOL doivent avoir la même description dans tous les JES2.

Les fichiers CHECKPOINT contiennent :

- L'état des travaux dans chaque JES2,

- La description et l'état des éléments du complexe.

Le démarrage :

- Un seul COLDSTART,

- Existence de paramètres de synchronisation,

- Le mode indépendant est possible.

Affinité :

- Possibilité pour un travail d'être traité sur un ou plusieurs JES2 les STC et TSU sont traités sur le MVS où ils sont entrés.

Les commandes :

affichage :

| $L | SYS | Identification et état du système à partir duquel la commande est émise. |
| --- | --- | --- |

Modification :

| $T | SYS,IND={Y/N] | Mode indépendant |
| --- | --- | --- |

Mise en "hold" :

| $HA | ,sys-id | Les files d'attente du "sys-id" sont mises HOLD |
| --- | --- | --- |

Spool Offload Functions

Lorsque le spool est prêt de la saturation, il est possible, si l'on ne veut pas effacer ce qu'il y a dessus, de le basculer sur fichier séquentiels (maximum 8).

Fonction "TRANSMIT" :

Transfert des informations "JOB" et /ou "SYSOUT" des fichiers SPOOL vers un fichier séquentiel (sur disque, bandes, cassettes) pré-alloués-catalogués, ou déclarés de manière dynamique.

Fonction "RECEIVE" :

Transfert inverse des informations "JOB" et /ou "SYSOUT" d'un fichier séquentiel vers les fichiers SPOOL de JES2.

OFFLOAD DEVICE

- Mise en oeuvre du type de transfert (Transmit ou Receive) ;

- Modifications des caractéristiques des fichiers séquentiels ;

- Visualisation.

Commandes :

| $S | OFFLAODn | ,TYPE=TRANSMITlRECEIVE |
| --- | --- | --- |
|  |  | où n identifie le numéro de fichier séquentiel |
| $P | OFFLOADn | [,OFFLOADm] |
| $Z | OFFLOADn | [,OFFLOADm] |
| $T | OFFLOADn | Modification pour le fichier séquentiel numéro n des attributs suivants : |
|  |  | DSN |
|  |  | Label |
|  |  | Unité |
|  |  | Période de rétention |
|  |  | Etc... |
| $DU | OFFLOADn | lOFFS |

OFFLOAD "TRANSMIT"

Définir ou modifier les opérations, les critères de sélection des entités "JOB" ou "SYSOUT" qui seront écrites dans un fichier séquentiel.

Définir les actions au niveau SPOOL sur les entités sélectées.

Commandes :

| $S | OFFn.JT | [,OFFm.JT][,liste-de-critères-JOB] |
| --- | --- | --- |
| $S | OFFn.ST | [,OFFm.ST][,liste-de-critères-SYSOUT] |

où :

- n : identifie le fichier séquentiel cible ;

- JT : JOB TRANSMIT ;

- ST : SYSOUT TRANSMIT

| $P | OFFn.JT | [,OFFm.ST][,liste-de-critères-JOB] |
| --- | --- | --- |

| $T | OFFn.JT | [,liste-de-critères-JOB] |
| --- | --- | --- |

- Modification des caractéristiques de sélection des JOBs ;

- Modification des critères de conservation dans le SPOOL.

Exemple :

$T OFF1.JT,DISP=KEEP,CL=A

- Selection des JOBs de CLASS A,

- Écriture sur le fichier séquentiel n°1

- Après l'opération Offload conservation de ces JOBs dans
le SPOOL.

| $T | OFFn.ST | [,liste-de-critères-SYSOUT] |
| --- | --- | --- |

- Modificication des caractéristiques de sélection des SYSOUTs ;

- Modification des critères de conservation dans le SPOOL.

Exemple :

$T OFF2.ST,DS=HELD,RANGE=J1000-J1010

- Selection des SYSOUTs "HELD" de J1000 à J1010 ;

- Écriture sur le fichier séquentiel n°2 ;

- Après l'opération Offload conservation des SYSOUTs en l'état dans le fichier SPOOL.

Les principaux critères "JOB" :

| WS=(criteria) | Il est possible de définir jusqu'à 17 critères. Le caractère "/" peut précéder ou suivre un critère : Lorsque les critères sont placés avant le "/" les critères doivent correspondre à ceux du fichier SPOOL Lorsque les critères sont placés après le "/"' la sélection se réalise par la présence d'un des critères (c'est un OU) Le caractère devant un critère provoque son rejet de la liste. |
| --- | --- |
| CLass=c1[, ... c15] | Spécification jusqu'à 15 classes |
| DISP={KEEP/HOLD/DELETE} | Après l'offload, les objets selectionnés sont : |
|  | Conservés dans l'état |
|  | "HOLDés" |
|  | Supprimés |
| Hold=Yes/No | YES seuls les objets "HOLD" sont selectionnés NO seuls les objets "NOHOLD" sont selectionnés |
| JOBname=jobname |  |
| RANGE=Jnnnn[-mmmm] |  |
| Volume=(v1[,v2]) | Spécification des 5éme et 6éme carctères des VOLSER contenant les fichiers SPOOL. |

Les principaux critères "SYSOUT"

| WS=(criteria) | Il est possible de définir jusqu'à 17 critères |
| --- | --- |
| DISP= |  |
| DS= |  |
| FCB= |  |
| FLash= |  |
| Forms= |  |
| UCS= |  |
| Writer= |  |
| PLIM=m-[*/n] |  |
| LIMit=m-[*/n] |  |
| Routecde=LOCAL/Nnnnn/Rnnnn/ ...] |  |

OFFLOAD "RECEIVE"

Définir ou modifier les opérations, les critères de sélection des entités "JOB" ou 'SYSOUT" qui seront lus à partir d'un fichier séquentiel.

Définir les actions au niveau SPOOL sur les entités sélectées et écrites.

Commandes :

| $S | OFFn.JR | [,OFFm.JR][,liste-de-critères-JOB] |
| --- | --- | --- |
| $S | OFFn.SR | [,OFFm.SR][,liste-de-critères-SYSOUT] |

où :

- n : identifie le fichier séquentiel lu ;

- JR : JOB RECEIVE ;

- SR : SYSOUT RECEIVE

| $P | OFFn.JR | [,OFFm.JR][,liste-de-critères-JOB] |
| --- | --- | --- |
| $P | OFFn.SR | [,OFFm.SR][,liste-de-critères-SYSOUT] |

| $T | OFFn.JR | [,liste-de-critères-JOB] Modification des caractéristiques de sélection des JOBs Modification des attributs dans le SPOOL après chargement |
| --- | --- | --- |

Exemple :

$TOFF1.JR,CL=A,MOD=(CL=F,HOLD=YES)

- Selection des JOBs de classe A,

- Lecture à partir du fichier séquentiel n°1

- Après l'opération Offload, les JOBs se retrouvent dans le SPOOL,
appartiennent à la classe F, et sont en disposition HOLD.

Les principaux critères "JOB RECEIVE"

| WS=(criteria) | Il est possible de définir jusqu'à 17 critères Le caractère "-" devant un critère provoque son rejet de la liste. Le caractère n'est "/" pas utilisé. |
| --- | --- |
| CLass=c1[,..c15] | Spécification jusqu'à 15 classes. |
| Hold=Yes/No | YES seuls les objets "HOLD" sont selectionnés |
|  | NO seuls les objets "NOHOLD" sont selectionnés |
| JOBname=jobname |  |
| RANGE-Jnnnn[-mmmm] |  |
| MOD=(modification-liste) | Spécification d'une liste de modification |
|  | CLass=c1 |
|  | Hold=Yes/No |
|  | Etc... |